# 建设项目竣工环境保护验收

# 监测报告

# （备案稿）

# 项目名称：窑炉及三效蒸发器节能减排技改项目

# 建设单位：湖北熙田科技有限公司

2019年1月

目     录

1 前言	1

2 总论	3

2.1编制目的	3

2.2编制依据	3

3 项目概况	5

3.1建设项目由来	5

3.2工程名称、性质、建设地点	5

3.3 项目主要建设内容	6

3.4总图布局	7

3.5能源消耗及给排水	7

3.6技改前主要生产工艺对比	10

4环境影响评价污染防治措施及批复要求	11

4.1环评提出污染防治措施	11

4.1.1水污染防治措施	11

4.1.2大气污染防治措施	11

4.1.3噪声防治措施	12

4.1.4固体废弃物防治措施	12

4.1.5总量控制指标	12

4.1.6环境风险	12

4.2环评批复提出污染防治措施	14

4.3变更情况	15

5验收监测评价标准	16

5.1 验收标准选取原则	16

5.2 验收标准	16

7验收监测质量保证	30

8验收检查内容	32

8.1 环境保护设施“三同时”实施情况	32

8.2卫生防护距离检查	34

8.3“三同时”制度执行情况	34

9验收监测及结论	35

9.1废气	35

9.2废水	35

9.3噪声	35

9.4固体废物	35

9.5总量指标	36

9.6结论	36

附件：

- 宜昌市环境保护局宜 “宜市环审[2015]16号”《关于湖北熙田科技有限公司年产2000吨纳米氧化锆项目环境影响报告书的批复》

- 枝江市环境保护局《关于湖北熙田科技有限公司窑炉及三效蒸发器节能减排技改项目环境影响报告表的批复》

- 湖北熙田科技有限公司突发环境事件应急预案

- 湖北熙田科技有限公司氨-氯化铵溶液企业标准

- 氯化铵的理化性质和危险特性

- 湖北熙田科技有限公司安全环保综合性保障制度

- 湖北熙田科技有限公司营业执照

- 湖北景深安全技术有限公司营业执照

- 计量检测证书

- 排污许可证

- 监测报告

附图：

- 地理位置图

- 平面布置图

- 卫生防护距离包络线图

- 氨-氯化铵副产品池设计图

- 项目环保设施

附表：

1、“三同时”验收登记表

# 1 前言

湖北熙田科技有限公司位于枝江市姚家港化工园区，主要产品为纳米氧化锆粉，设计产能为 2000t/a，项目分三期建设，目前一期 500t/a 氧化锆粉体项目已经建成投产。

目前一期 500t/a 氧化锆粉体项目，在烧结工段原有一台中温电窑炉一台高温电窑炉，用于烘干氧化锆粉。因原有电窑炉耗能较高，园区经常停电导致项目停产。新上 1 台天燃气窑炉替代停用的中温电窑炉作为备用窑炉，由天然气公司供气。干燥造粒工段，原依托园区三宁化工热电厂集中供热，由于供热不稳定，本次新上一台天然气热风炉进行造粒、干燥。

一期 500t/a 氧化锆粉体项目产生的氯化铵溶液经三效蒸发后成为氯化铵晶体，可外售给化肥厂作为原料，原三效蒸发器蒸汽由三宁公司通过管道输送，氯化铵溶液三效蒸发过程会有少量氨气逸出，逸出氨气通过 15m 排气筒排放。因原有三效蒸发器依托园区三宁化工热电厂集中供热，由于供热不稳定，且三效蒸发器需消耗大量的热能。为了节能减排，资源化合理利用，故拆除三效蒸发器，将氯化铵溶液存放于氯化铵溶液副产品池，可直接作为原料外售。

2018年4月11日，枝江市环保局对湖北熙田科技有限公司 2000t/a 纳米氧化锆项目下达了责令整改违法行为决定书（枝市环法﹝2018﹞5 号），其中主要存在的环境问题为，未经环保部门批准，正在建设天然气烘干项目；配套的环保设施（三效蒸发器）未经环保部门批准擅自闲置,并责令立即整改。

2018年10月，湖北熙田科技有限公司委托武汉智汇元环保科技有限公司编制完成了《湖北熙田科技有限公司窑炉及三效蒸发器节能减排技改项目环境影响报告表》，枝江市环境保护局出具了关于《湖北熙田科技有限公司窑炉及三效蒸发器节能减排技改项目环境影响报告表的批复》（枝环审【2018】54号）。

该项目三效蒸发器已于 2016年5月底停用，企业2016年6月8日与宜昌富升化工有限公司签订销售合同，三效蒸发装置未运行期间，1%氯化铵液体直接销售宜昌富升化工有限公司生产复合肥作为原料使用；天然气窑炉改造于 2018年3月开工建设，2018年5月已建成；造粒干燥工段天然气热风炉于 2018年4月开工建设，2018年5月已建成；氯化铵副产品池于2018年7月开工建设，目前已投入运行。

根据国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》和环保部国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关文件规定，公司在现场踏勘与技术资料分析的基础上，编制了《湖北熙田科技有限公司窑炉及三效蒸发器节能减排技改项目竣工环境保护验收监测方案》（以下简称监测方案）。根据监测方案，委托湖北景深安全技术有限公司于2018年12月19日至12月20日对该项目配套辅助工程和环保设施进行了现场监测和检查，并根据监测及检查结果，按照建设项目竣工环境保护验收监测有关规定与技术要求，编制了《建设项目竣工环境保护验收监测报告》，经建设单位自行验收后呈报环保管理部门备案。

# 2 总论

## 2.1编制目的

通过收集资料和现场检查，考察该项目环境保护设施建设情况和环境保护管理措施落实情况。通过验收监测，考察该项目在正常运行情况下，环保治理设施运行效果是否达到预期目标；污染源各类污染物排放浓度是否达到国家和行业规定的排放标准；污染物排放总量是否满足总量控制要求；项目周围区域环境质量是否满足预期的环境质量目标要求等，提供项目竣工环境保护验收依据。

## 2.2编制依据

### 2.2.1政策、法规

- 中华人民共和国环境保护法

（2）中华人民共和国环境影响评价法

（3）中华人民共和国大气污染防治法

（4）中华人民共和国水污染防治法

（5）中华人民共和国环境噪声污染防治法

（6）中华人民共和国固体废物污染环境防治法

（7）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》

（8）环境保护部文件 “国环规环评[2017]4号”《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》

（9）宜昌市环境保护局 “宜市环发[2017]98号”《宜昌市建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收工作方案（试行）的通知》

### 2.2.2批复及有关技术文件

（1）湖北天亮环保科技开发有限公司《湖北熙田科技有限公司年产2000吨纳米氧化锆项目环境影响报告书》；

（2）宜昌市环境保护局宜 “宜市环审[2015]16号”《关于湖北熙田科技有限公司年产2000吨纳米氧化锆项目环境影响报告书的批复》；

（3）武汉智汇元环保科技有限公司《湖北熙田科技有限公司窑炉及三效蒸发器节能减排技改项目环境影响报告表》；

（4）枝江市环境保护局《关于湖北熙田科技有限公司窑炉及三效蒸发器节能减排技改项目环境影响报告表的批复》；

（5）湖北熙田科技有限公司年产2000吨纳米氧化锆项目（一期）竣工环境保护验收监测报告

# 3 项目概况

## 3.1建设项目由来

湖北熙田科技有限公司位于枝江市姚家港化工园区，主要产品为纳米氧化锆粉，设计产能为 2000t/a，项目分三期建设，目前一期 500t/a 氧化锆粉体项目已经建成投产。

目前一期 500t/a 氧化锆粉体项目，在烧结工段原有一台中温电窑炉一台高温电窑炉，用于烘干氧化锆粉。因原有电窑炉耗能较高，园区经常停电导致项目停产。新上 1 台天燃气窑炉替代停用的中温电窑炉作为备用窑炉，由天然气公司供气。干燥造粒工段，原依托园区三宁化工热电厂集中供热，由于供热不稳定，本次新上一台天然气热风炉进行造粒、干燥。

一期 500t/a 氧化锆粉体项目产生的氯化铵溶液经三效蒸发后成为氯化铵晶体，可外售给化肥厂作为原料，原三效蒸发器蒸汽由三宁公司通过管道输送，氯化铵溶液三效蒸发过程会有少量氨气逸出，逸出氨气通过 15m 排气筒排放。因原有三效蒸发器依托园区三宁化工热电厂集中供热，由于供热不稳定，且三效蒸发器需消耗大量的热能。为了节能减排，资源化合理利用，故拆除三效蒸发器，将氯化铵溶液存放于氯化铵溶液副产品池，可直接作为原料外售。

## 3.2工程名称、性质、建设地点

项目名称：窑炉及三效蒸发器节能减排技改项目

建设单位：湖北熙田科技有限公司

建设性质：技改

建设地点：湖北熙田科技有限公司现有厂区内部

建设投资：总投资 600 万元

## 3.3 项目主要建设内容

现有 2 台电窑炉，考虑企业远期发展，拟新建 1 台天然气窑炉作为备用。造粒干燥工段新建 1 台天然气热风炉。拟拆除现有一台三效蒸发器，新建氯化铵副产品池。给排水、供电等工程均依托现有

项目主要建设内容见表3-1

表 3-1	项目主要建设内容一览表

| 项目名称 | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 技改工程 | 窑炉 | 利用原有烧结车间，现有 1 台中温电窑炉和 1 台高温电窑炉。考虑企业远期发展，拟新上 1 台天燃气窑炉作为备用 | 新上一台天然气窑炉，作为备用 |
|  | 热风炉 | 利用原有烧结车间，在造粒干燥工段新上 1 台天然气热风炉造粒、干燥 | 新上一台天然气热风炉 |
|  | 三效蒸发器 | 拆除三效蒸发器，取消氯化铵蒸发浓缩结晶，新建氯化铵副产品池（其中包含 1#中和池容积 108.91m3；2#中和池容积 223.26 m3；2 个储存池 1680.36 m3）氯化铵副产品溶液直接外售 | 拆除三效蒸发器 |
| 公辅工程 | 给水 | 依托厂区现有供水系统、制水系统 | 依托现有 |
|  | 供电 | 依托现有厂区已建成的供电系统 | 依托现有 |
| 环保工程 | 窑炉废气处理 | 依托现有水喷淋系统处理窑炉废气，废气处理产生的废水经中和淀后进入到园区污水处理厂处理。处理后的窑炉烟气依托现有烟囱（15m）有组织排放 | 依托现有 |
|  | 热风炉废气处理 | 依托现有布袋除尘系统处理天然气热风炉燃烧废气，处理后的天然气热风炉烟气依托现有烟囱（15m）有组织排放 | 依托现有 |
|  | 氯化铵副产品池氨气 | 新上一台水喷淋系统 | 新建 |

表 3-2	项目技改前后产能变化情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 技改前 | 技改后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化锆粉体 | 吨/年 | 500 | 500 | 一期工程主产品 |
| 2 | 氯化铵晶体 | 吨/年 | 630 | 0 | 原氯化铵溶液经三效蒸发后成为氯化铵晶体 |
| 3 | 氯化铵溶液（高度） | 吨/年 | 0 | 5400 | 氯化铵溶液作为产品外售，执行湖北熙田科技有限公司《氨-氯化铵溶液》企业标准 |

## 3.4总图布局

本项目为技术改造项目，在企业现有厂区内进行建设，窑炉改造位于公司现有车间内，氯化铵副产品池建设在厂区空地内。

## 3.5能源消耗及给排水

1、能源消耗

①天然气窑炉

根据企业提供的窑炉改造项目方案，燃气窑炉供气由天然气公司调压后管道接入厂区。

天然气发热量约 35587.8KJ/Nm 3 。本项目设定额定出力为 4000kg/h，设计额定压力

1.25MPa，蒸汽温度饱和（190℃），每小时的天然气燃料用量约为 8Nm 3 /h。一年运行

时间约 4800h，则年消耗量约为 3.84×10 4 Nm 3 /a。

②天然气热风炉

新上的天然气热风炉供气由天然气公司调压后管道接入厂区。

天然气发热量约 35587.8KJ/Nm 3 。本项目设定额定出力为 4000kg/h，设计额定压力

1.25MPa，蒸汽温度饱和（190℃），每小时的天然气燃料用量约为 4.6Nm 3 /h。一年运

行时间约 6000h，则年消耗量约为 2.76×10 4 Nm 3 /a。

③氯化铵副产品池

表3-3氯化铵副产品池原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原辅材料 | 消耗（吨 ） | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高浓度氯化铵 | 5000 | — | — |
| 2 | 盐酸（25%） | 400.12 | 外购 | 禁止使用废盐酸 |

表3-4出厂的氯化铵产品一览表

| 出厂物料名称 | 浓度 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 氯化铵（高浓度） | 14.8% | 5400 吨 |

表3-5氯化铵副产品池物料平衡表  （t/a ）

| 进料 | 出料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |  |
| 高浓度氯化铵 | 5000 | 氨（有组织） | 0.11 |  |
| 盐酸（25%） | 400.12 | 氨（无组织） | 0.00.11 |  |
|  |  | 氯化铵（产品） | 5400 | 浓度 14.8% |
| 进料合计 | 5400.12 | 出料合计 | 5400.12 |  |

④能源消耗一览表

表3-6技术改造前后主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 技改前 | 技改后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧氯化锆 | 吨/年 | 1362.5 | 1362.5 |
| 2 | 氧化钇 | 吨/年 | 27.25 | 27.25 |
| 3 | 液氨 | 吨/年 | 200.81 | 200.81 |
| 4 | PVA | 吨/年 | 15.75 | 15.75 |
| 5 | 氧化铝 | 吨/年 | 5.75 | 5.75 |
| 6 | 盐酸（25%） | 吨/年 | 0 | 400.12 |
| 7 | 天然气 | 万立方米/年 | 0 | 39 |
| 8 | 水 | 吨/年 | 18516.64 | 15867.14 |
| 9 | 电 | 万千瓦时/年 | 650 | 450 |
| 10 | 蒸汽 | 万立方米/年 | 2.8 | 0 |

2、给排水

（1）给水

项目给水由当地自来水现有供水管网接入。技改前后人员不新增，故不新增生活用水。本项目氯化铵副产品池，新增一台水喷淋系统，新鲜水补充量 1m 3 /d。

（2）排水

项目技改后，生活污水不新增，不新增废水。拆除前三效蒸发产生的水蒸气，经冷凝后全部用于循环冷却水系统补水，冷凝水产生量为 2650.5 t/a。三效蒸发器拆除后，冷凝水产生量减少 2650.5 t/a。

原三效蒸发器运行时会产生压滤废水，拆除三效蒸发器后，压滤废水产生量减少3280t/a，其中氯化铵质量比为 0.0018%，折算氨氮量为 0.016t/a。

氯化铵副产品池水喷淋系统废水进入产品，不外排。

## 3.6技改前主要生产工艺对比

技改前本项目采用共沉淀法技术制备氧化锆粉体，工艺路线是：将原材料 ZrOCl 2 ·8H 2 O 和稳定剂氧化钇在搪瓷溶解釜用纯水溶解，溶解后在过滤桶或离心机中过滤，滤液进入搪瓷反应釜，并在反应釜中加入氨水作为沉淀剂（同时控制 pH=8-9），溶液中沉淀析出含水氧化锆 Zr(OH) 4 （氢氧化锆凝胶），再经过洗涤、过滤、干燥、煅烧(600-900℃)等工序制得复合氧化锆粉体，氧化锆粉经过气流粉碎成为复合氧化锆成品粉。

目前一期 500t/a 氧化锆粉体项目，在烧结工段原有一台中温电窑炉一台高温电窑炉，用于烘干氧化锆粉。因原有电窑炉耗能较高，园区经常停电导致项目停产。新上 1 台天燃气窑炉替代停用的中温电窑炉作为备用窑炉，由天然气公司供气。干燥造粒工段，原依托园区三宁化工热电厂集中供热，由于供热不稳定，本次新上一台天然气热风炉进行造粒、干燥。

一期 500t/a 氧化锆粉体项目产生的氯化铵溶液经三效蒸发后成为氯化铵晶体，可外售给化肥厂作为原料，原三效蒸发器蒸汽由三宁公司通过管道输送，氯化铵溶液三效蒸发过程会有少量氨气逸出，逸出氨气通过 15m 排气筒排放。因原有三效蒸发器依托园区三宁化工热电厂集中供热，由于供热不稳定，且三效蒸发器需消耗大量的热能。为了节能减排，资源化合理利用，故拆除三效蒸发器，将氯化铵溶液存放于氯化铵溶液副产品池，可直接作为原料外售。

# 4环境影响评价污染防治措施及批复要求

# 4.1环评提出污染防治措施

### 4.1.1水污染防治措施

项目技改后，项目不增加人员，由内部员工调剂，生活污水不新增。

根据《湖北熙田科技有限公司年产 2000 吨纳米氧化锆项目（一期）验收监测报告书》中，原电窑炉烧结废气经水喷淋系统净化后通过 1 根排气筒排空（15m），产生的废水中和后通过管网排入园区污水处理厂处理，经园区污水管网进入枝江市城西污水处理厂。

拆除前三效蒸发产生的水蒸气，经冷凝后全部用于循环冷却水系统补水，冷凝水产生量为 2650.5 t/a。三效蒸发器拆除后，冷凝水产生量减少 2650.5 t/a。

原三效蒸发器运行时会产生压滤废水，拆除三效蒸发器后，压滤废水产生量减少3280t/a，其中氯化铵质量比为 0.0018%，折算氨氮量为 0.016t/a。

氯化铵副产品池水喷淋系统废水进入产品，不外排。

### 4.1.2大气污染防治措施

（1）天然气为清洁能源，窑炉废气经水喷淋系统处理后通过 15m 高排气筒有组织排放。

（2）企业应通过对氯化铵副产品池进行密闭处理，对排气口上方安装集气罩采用水喷淋处理后统一引至 15m 排气筒有组织排放。

（3）氯化铵副产品池设置 50m 卫生防护距离，据调查，本项目拟建地无组织排放源周边 50m 范围内无居民点等敏感目标分布，可以满足卫生防护距离的要求，不涉及居民搬迁。卫生防护距离内不得规划建设住宅、办公、学校等敏感对象。

采取上述措施后，项目废气排放不会对周围环境产生明显影响。

### 4.1.3噪声防治措施

（1）对风机、水泵等高噪声及振动的设备采取必要的防震、减震措施；

（2）加强设备的日常维护管理。

### 4.1.4固体废弃物防治措施

项目不新增生产固废，不新增劳动定员，也不新增生活垃圾。

### 4.1.5总量控制指标

根据《宜昌市环保局关于湖北熙田科技有限公司年产2000吨纳米氧化锆项目环境影响报告书的批复》宜市环审【2015】16号文中，项目污染物总量控制指标为化学需氧量1.73t/a、氨氮0.367t/a；二氧化硫0.96t/a、氮氧化物4.49t/a、烟尘0.5t/a。

### 4.1.6环境风险

风险事故识别

项目涉及易燃易爆物质，其中天然气管道（场区内部）等为防火灾爆炸和泄漏的重点。项目就厂区内天然气窑炉和氯化铵副产品池的风险进行风险评估，并提出相应风险防范措施。

环境风险防范措施

(1)火灾、爆炸安全控制措施

①根据《建筑设计防火规范》GBJ16 规定，本项目天然气管道的火灾危险等级均属甲类，主要建、构筑物按工艺生产要求一般采用钢筋混凝土柱、非燃烧体墙梁。

②加强岗位和安全培训教育，落实安全生产责任制，严格按操作规程执行。

③设备和管道上设置必要的防爆膜、阻火器及安全阀；针对车间物料、装置情况配备各种对应的消防器材。

④对较高的建筑物设置屋面避雷装置，重点防火防爆设备等及管道均考虑防雷接地。

(2)泄漏控制措施

加强设备管理。认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换。

(3)氯化铵副产品池控制措施

项目氯化铵副产品池各池底及池壁为重点污染防治区。根据相关规定、规范要求，重点污染防治区应按规范建设防渗工程，具体要求如下：

①防渗工程应委托具有相应资质的单位进行设计和施工，防渗工程设计使用年限宜按 50 年进行设计。

②防渗设计应选用可靠的防渗材料及相应的保护层，采用的材料应符合设计要求和相关规范要求，并应符合国家现行标准规定；进场材料应有质量合格证明书、规格、型号及性能检测报告，对重要材料应有复验报告。防渗工程可使用的材料包括粘土、防水材料、钢纤维和合成纤维、高密度聚乙烯（HDPE）膜、土工布、钠基膨润土防水毯等。

③重点污染防治区防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10 -7 厘米/秒），或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10 -10 厘米/秒。一般污染防治区防渗层防渗性能应与 1.5m 厚粘土层（渗透系数≤10 -7 cm/s）等效。

④重点污染防治区地基土采用原土压（夯）实，处理要求应符合国家现行标准《建

筑地面设计规范》GB 50037 的规定；垫层宜采用中粗砂、碎石或混凝土垫层，处理要求应符合国家现行标准《建筑地面设计规范》GB 50037 的规定。

⑤重点污染防治区地面应坡向排水口/沟，地面坡度根据总体竖向布置确定，坡度不宜小于 0.3%。

⑥防渗工程施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。防渗工程施工项目应有施工组织设计和施工技术方案，并经审查批准。施工过程中应拍摄相关影像资料留存备查。

⑦防渗工程施工质量检验应与施工同步进行，质检合格并报监理验收合格后，方可进行下道工序。

⑧防渗工程施工完成后，在隐蔽之前，应对整个防渗层进行全面的渗漏检测，并确认合格。

## 4.2环评批复提出污染防治措施

(1)新建天然气窑炉烟尘依托现有水喷淋系统处理后经15m高排气筒达标排放，天然气热风炉烟气依托现有布袋除尘系统处理后经15m高排气筒达标排放；氯化铵副产品池须密闭处理，安装集气罩，对挥发NH3收集采用水喷淋系统处理后通过15m高排气筒有组织排放。

（2）窑炉水喷淋系统产生废水依托现有废水处理设施中和沉淀后经园区污水管网进入城西污水处理厂集中处理达标后排放，氯化铵副产品池水喷淋系统废水进入产品，不外排。

（3）加强设备的日常维护管理，对风机、水泵等高噪声及振动的设备采取必要的防震、减震措施，确保厂界噪声达标。

（4）落实各项风险防范措施，完善应急预案并定期演练。

## 4.3变更情况

经现场勘查，目前窑炉水喷淋系统产生的废水直接排放到废水收集池，最终作为系统补水循环使用，不外排，目前只有生活污水排放到城西污水处理厂。

参照环保部发布的《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）和《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号），本项目废水变更后，生产废水直接回用于生产不外排，减少了污染物对环境的影响，属于向环境利好方向发展。该变动不属于建设项目的性质、规模、地点、生产工艺发和环保措施发生重大变动，不会造成环境不利影响，因此不需重新编制变更环评，可以纳入竣工环境保护验收管理。

# 5验收监测评价标准

## 5.1 验收标准选取原则

（1）验收监测执行标准，以进行环境影响评价时采用的各种标准和环境影响报告表及其批复的要求为依据。

（2）验收参照标准，采用新颁布的国家或地方标准中规定的污染因子排放标准值以及环境质量标准值。

## 5.2 验收标准

（1）天然气热风炉产生的烟尘、二氧化硫和氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建燃气锅炉大气污染物排放标准和表 3 大气污染物特别排放限制。天然气窑炉烟尘和二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 其他窑炉标准，氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 氮氧化物“(硝酸使用和其它)”二级标准。氯化铵副产品池运行过程中产生的废气为NH 3 ，排放执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）二级标准。

（2）废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及枝江市城西污水处理厂接管标准。

（3）厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）之 3 类标准，临姚港大道一侧厂界执行 4 类标准。

表5-1新建锅炉大气污染物排放浓度限值 （单位：mg/m 3）

| 污染物项目 | 限值 | 特别排放限值 | 污染物排放 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气锅炉 | 燃气锅炉 |  |
| 颗粒物 | 20 | 20 | 排放口 |
| 二氧化硫 | 50 | 50 |  |
| 氮氧化物 | 200 | 150 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度） | ≤1 |  |

表5-2工业炉窑大气污染物排放限值 ( 单位:mg/m 3 )

| 污染物名称 | 排放浓度（mg/m 3 ） | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 200 | 排气筒高度不低于15米 |
| 二氧化硫 | 850 |  |

表5-3大气污染物综合排放标准( 单位:mg/m 3 )

| 污染物名称 | 排放浓度（mg/m 3 ） | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 200 | 排气筒高度不低于15米 |

表5-4恶臭污染物排放标准( 单位:mg/m 3 )

| 污染物名称 | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放速率（kg/h） | 排气筒高度(m) | 无组织排放 限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | - | 4.9 | 15 | 1.5 | GB14554-93 二级排放标准 |

表5-5水污染物排放

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 三级排放标准 | 污水处理厂接管标准 |
| 1 | pH 值 | 6〜9 | 6-9 |
| 2 | 悬浮物 | 400 | 120 |
| 3 | 化学需氧量(COD) | 500 | 350 |
| 4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 300 | 120 |
| 5 | 氨氮 | - | 35 |
| 6 | 总磷（TP） | -- | 6.4 |

表5-6工业企业厂界环境噪声限值

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

# 6 验收监测内容

根据《湖北熙田科技有限公司窑炉及三效蒸发器节能减排技改项目环境影响报告表》的要求，项目建成投入正式运行时须对环保设施进行全面验收。通过现场踏勘和对项目主要工艺过程与排污分析，结合实际情况确定本次验收监测的主要内容。具体验收监测内容见表。

表6-1项目竣工验收监测内容一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放废气 | 围绕厂界四周，布置4个监测点位（○1~○4） | 颗粒物、氨、气象参数 | 4次/天，监测2天 |
| 有组织排放废气 | 天然气窑炉烟气出口（◎1） | 颗粒物、SO2、NOX、排气参数 | 3次/天，监测2天 |
|  | 天然气热风炉烟气出口（◎2） | 颗粒物、SO2、NOX、排气参数 |  |
| 噪声 | 厂界四周4个监测点位（▲1~▲4） | 等效连续A声级 | 昼间夜间各1次，监测2天 |
| 废水 | 废水总排口（★1） | COD、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、pH、流量 | 4次/天，监测2天 |

表6-2检测因子、分析方法、依据和仪器

| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB6920-1986 | 0.1（无量纲） | ST300 便携式PH计 | JC2017C036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 | 4mg/L | ME104 电子天平 | JC2013B003 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 4mg/L | - | - |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂 分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025 mg/L | TU-1901 双光束紫外可见分光光度计 | JC2013A004 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 | 0.01 mg/L | TU-1901 双光束紫外可见分光光度计 | JC2013A004 |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与 接种法 | HJ505-2009 | 0.5 mg/L | - | - |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T16157-1996 | - | ME104 电子天平 | JC2013B003 |
|  | 二氧化硫 | 定电位 电解法 | HJ57-2017 | 3mg/m3 | ME5101B智能烟尘测（气）试仪 | JC2018C006 |
|  | 氮氧化物 |  | HJ693-2014 | 3mg/m3 |  |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001 mg/m³ | ME104型 电子天平 | JC2013B003 |
|  | 氨 | 納氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 | TU-1901 双光束紫外可见分光光度计 | JC2013A004 |
| 噪声 | 等效A声级 | 仪器法 | GB12348-2008 | - | AWA6228+型多功能声级计 | JC2017C008 |

## 6.1无组织排放废气监测

监测点位：围绕项目边界四周，共计4个监测点位（○1~○4）；

监测项目：颗粒物，氨，气象参数；

监测频次：4次/天，监测2天。

监测分析方法：

表6-3气象参数

| 参数 日期时间 | 气压（Kpa） | 气温 (℃) | 湿度 (%) | 风速(m/s) | 天气 | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月19日 | 10:00 | 100.6 | 11.7 | 62.2 | 0.7 | 阴 | 无持续风向 |
|  | 12:00 | 101.0 | 12.2 | 61.4 | 0.6 | 阴 | 无持续风向 |
|  | 14:00 | 101.3 | 12.6 | 61.1 | 0.7 | 阴 | 无持续风向 |
|  | 16:00 | 101.5 | 12.8 | 60.8 | 0.7 | 阴 | 无持续风向 |
| 12月20日 | 10:00 | 101.0 | 12.0 | 64.2 | 1.0 | 阴 | 无持续风向 |
|  | 12:00 | 101.3 | 12.5 | 63.8 | 1.0 | 阴 | 无持续风向 |
|  | 14:00 | 101.4 | 12.7 | 63.5 | 1.0 | 阴 | 无持续风向 |
|  | 16:00 | 101.6 | 12.9 | 63.1 | 1.0 | 阴 | 无持续风向 |

表6-4厂界无组织废气检测结果

| 检测 因子 | 采样日 期 | 检测 时间 | ○1测点 (Q1) | ○2测点 (Q2) | ○3测点 (Q3) | ○4测点 (Q4) | 检测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 (mg/m3) | 12月 19日 | 10:00 | 0.405 | 0.440 | 0.399 | 0.448 | 0.448 |
|  |  | 12:00 | 0.332 | 0.496 | 0.362 | 0.512 | 0.512 |
|  |  | 14:00 | 0.372 | 0.407 | 0.403 | 0.415 | 0.415 |
|  |  | 16:00 | 0.411 | 0.465 | 0.444 | 0.457 | 0.465 |
|  | 12月 20日 | 10:00 | 0.411 | 0.540 | 0.483 | 0.531 | 0.540 |
|  |  | 12:00 | 0.452 | 0.506 | 0.447 | 0.504 | 0.506 |
|  |  | 14:00 | 0.454 | 0.509 | 0.489 | 0.515 | 0.515 |
|  |  | 16:00 | 0.397 | 0.566 | 0.508 | 0.564 | 0.566 |
| 氨 (mg/m3) | 12月 19日 | 10:00 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
|  |  | 12:00 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  | 14:00 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
|  |  | 16:00 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
|  | 12月 20日 | 10:00 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
|  |  | 12:00 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
|  |  | 14:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
|  |  | 16:00 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |

监测结果表明，无组织废气中颗粒物最大浓度为0.566mg/m3，（限值1.0mg/m3），能满足《大气污染物综合排放标准》（GB19627-1996）的限值要求。氨最大浓度为0.08mg/m3（限值1.5mg/m3），能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14551-93）标准限值。

## 6.2有组织排放废气监测

本项目新增一台烘干窑替代原有中温电炉窑，利用现有 15m 排气筒和水喷淋系统，烟气有组织排放。

利用原有烧结车间，在造粒干燥工段新上 1 台天然气热风炉造粒、干燥，烟气采用布袋除尘之后有组织排放。

氯化铵副产品池密闭，安装集气罩采用水喷淋化处理后（处理效率 80%以上），统一引至 15m 排气筒有组织排放。

本次验收对废气处理装置进行了监测：

监测点位：天然气窑炉烟气出口（◎1）

天然气热风炉烟气出口（◎2）

氯化铵副产品池氨吸收气出口，经现场核实发现，排气筒管径约5cm，管内流速小于5m/s，不具备检测条件，因此本次验收未对氯化铵副产品池出口排气筒进行监测。

监测项目：◎1、◎2监测颗粒物、SO2、NOX、排气参数；

监测频次：3次/天，监测2天。

监测分析方法：

表6-5 天然气窑炉烟气出口检测结果◎1

| 检测因子 | 单位 | 12月19日 | 12月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 烟气温度 | ℃ | 68 | 68 | 68 | 66 | 67 | 67 |
| 烟气流速 | m/s | 6.91 | 7.01 | 6.91 | 6.09 | 6.20 | 6.31 |
| 烟气流量 | m3/h | 442 | 429 | 422 | 372 | 379 | 386 |
| 烟道截面积 | m2 | 0.017 |
| 排气筒高度 | m | 15 |
| 颗粒物 | 测定浓度 | mg/m3 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 5.1 | 4.6 | 3.7 |
|  | 排放速率 | Kg/h | 0.0014 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0014 |
| 二氧 化硫 | 测定浓度 | mg/m3 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
|  | 排放速率 | Kg/h | 0.0042 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0034 |
| 氮氧 化物 | 测定浓度 | mg/m3 | 47 | 44 | 42 | 36 | 39 | 41 |
|  | 排放速率 | Kg/h | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.015 |

监测结果表明，天然气窑炉烟气中颗粒物最大浓度为5.1mg/m3（限值200mg/m3），最大排放速率为0.0019Kg/h，二氧化硫最大浓度为10mg/m3（限值850mg/m3），最大排放速率为0.0042Kg/h，均能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 其他窑炉标准要求。氮氧化物最大浓度为47mg/m3（限值200mg/m3），最大排放速率为0.019Kg/h，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准要求。

表6-6天然气热风炉烟气出口检测结果◎2

| 检测因子 | 单位 | 12月19日 | 12月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 烟气温度 | ℃ | 58 | 58 | 58 | 56 | 57 | 57 |
| 烟气流速 | m/s | 9.01 | 8.94 | 9.08 | 8.84 | 8.91 | 8.98 |
| 烟气流量 | m3/h | 551 | 547 | 555 | 541 | 545 | 549 |
| 烟道截面积 | m2 | 0.017 |
| 排气筒高度 | m | 15 |
| 颗粒物 | 测定浓度 | mg/m3 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.6 |
|  | 排放速率 | Kg/h | 0.0017 | 0.0019 | 0.0017 | 0.002 | 0.002 | 0.0019 |
| 二氧 化硫 | 测定浓度 | mg/m3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
|  | 排放速率 | Kg/h | 0.0038 | 0.0038 | 0.0044 | 0.0048 | 0.0043 | 0.0049 |
| 氮氧 化物 | 测定浓度 | mg/m3 | 38 | 39 | 39 | 35 | 35 | 36 |
|  | 排放速率 | Kg/h | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.02 | 0.019 |

监测结果表明，天然气热风炉烟气中颗粒物最大浓度为3.8mg/m3（限值20mg/m3），最大排放速率为0.002Kg/h，二氧化硫最大浓度为9mg/m3（限值50mg/m3），最大排放速率为0.0049Kg/h，氮氧化物最大浓度为39mg/m3（限值150mg/m3），最大排放速率为0.0211Kg/h，均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建燃气锅炉大气污染物排放标准和表 3 大气污染物特别排放限值要求。

## 6.3废水监测

技改后，项目不增加人员，由内部员工调剂，生活污水不新增。

根据《湖北熙田科技有限公司年产 2000 吨纳米氧化锆项目（一期）验收监测报告书》中，原电窑炉烧结废气经水喷淋系统净化后通过 1 根排气筒排空（15m），产生的废水中和后通过管网排入园区污水处理厂处理，经园区污水管网进入枝江市城西污水处理厂。本次验收对厂区废水出口进行了现场监测及采样。

监测内容：

监测点位：厂区废水出口（★1#）；

监测项目：pH值、COD、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、

监测频次：4次/天，监测2天。

表6-7废水总排口检测结果

| 采样 地点 | 采样 日期 | 采样 时间 | pH值 | 氨氮 (mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排 放口 | 12月19日 | 10:00 | 7.63 | 17.62 | 48 | 38 | 1.99 | 8.1 |
|  |  | 11:00 | 7.60 | 14.75 | 57 | 41 | 1.90 | 6.3 |
|  |  | 12:00 | 7.67 | 13.81 | 53 | 44 | 1.80 | 7.7 |
|  |  | 13:00 | 7.72 | 16.48 | 50 | 36 | 1.85 | 6.2 |
|  |  | 均值 | - | 15.66 | 52 | 40 | 0.15 | 7.1 |
| 总排 放口 | 12月20日 | 10:00 | 7.58 | 18.61 | 33 | 48 | 2.87 | 7.5 |
|  |  | 11:00 | 7.62 | 17.84 | 21 | 47 | 2.69 | 7.9 |
|  |  | 12:00 | 7.66 | 17.68 | 31 | 46 | 2.69 | 6.4 |
|  |  | 13:00 | 7.64 | 17.95 | 33 | 47 | 2.67 | 6.9 |
|  |  | 均值 | - | 18.02 | 30 | 47 | 2.73 | 7.0 |
| 标准限值 | 6-9 | 35 | 350 | 120 | 6.4 | 120 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

监测结果表明，验收监测期间，废水总排口总磷、化学需氧量、悬浮物、氨氮均能排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及枝江市城西污水处理厂接管标准。

## 6.4噪声监测

（1）监测点位：围绕厂界布设4个监测点位（▲1～▲4）。监测布点见图6-1。

（2）监测项目：等效连续A声级。

（3）监测频次：昼、夜间各1次，监测2天。

（4）监测方法：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。

（5）监测结果：厂界噪声监测结果见表。

表6-8噪声检测结果

| 测量地点 | 日期 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测试时间 | 等效声级dB(A) | 测试时间 | 等效声级dB(A) |  |
| ▲1厂界外1m处 | 12月19日 | 10:05 | 60.5 | 22:01 | 54.2 | 测量值 |
|  | 12月20日 | 10:06 | 60.7 | 22:00 | 53.8 | 测量值 |
| ▲2厂界外1m处 | 12月19日 | 10:13 | 60.4 | 22:09 | 52.6 | 测量值 |
|  | 12月20日 | 10:15 | 60.9 | 22:08 | 52.3 | 测量值 |
| ▲3厂界外1m处 | 12月19日 | 10:22 | 60.3 | 22:18 | 51.4 | 测量值 |
|  | 12月20日 | 10:24 | 60.7 | 22:16 | 51.3 | 测量值 |
| ▲4厂界外1m处 | 12月19日 | 10:30 | 61.5 | 22:25 | 53.7 | 测量值 |
|  | 12月20日 | 10:33 | 61.8 | 22:24 | 53.5 | 测量值 |

监测结果表明，验收监测期间，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，临姚港大道一侧厂界满足4 类标准。

## 6.5排放总量控制指标核算

对照项目环评报告表中总量核算以及项目环评批复可知，本次验收技改项目总量控制指标只对化学需氧量、氨氮、总磷和二氧化硫、氮氧化物、粉尘的总量进行核算。

由于项目运行期间天然气窑炉和电窑炉是通过同一排放口排放，无法具体监测天然气窑炉烟气排放情况，本次总量核算按照“宜市环审[2015]16号”《关于湖北熙田科技有限公司年产2000吨纳米氧化锆项目环境影响报告书的批复》总量控制指标进行核算。

根据生产实际情况，烘干氧化锆粉的燃气窑炉作为备用窑炉，每天运行24小时，每年运行200天，年最长运行时间约4800小时。造粒干燥工段天然气热风炉，每天运行24小时，每年运行250天，年运行时间为6000小时。

项目当前只有生活污水排放，没有生产废水排放，据统计，每天有约5吨生活污水排入城西污水处理厂，按年生产时间300天计算。

具体总量控制指标核算结果见下表。

表6-9项目总量核算统计表

| 总量控制指标 | 排放源 | 测定结果mg/L | 实际排放总量(t/a) | 项目允许排放总量(t/a)（接管总量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 厂区废水出口 | 57 | 0.085 | 1.73 |
| 氨氮 |  | 18.61 | 0.028 | 0.367 |
| 总磷 |  | 2.73 | 0.0041 | 0.013 |
| 二氧化硫 | 烘干窑烟气出口 | 10 | 0.05 | 0.96 |
|  | 热风炉烟气出口 | 9 |  |  |
| 氮氧化物 | 烘干窑烟气出口 | 47 | 0.22 | 4.49 |
|  | 热风炉烟气出口 | 39 |  |  |
| 粉尘 | 烘干窑烟气出口 | 5.1 | 0.02 | 0.5 |
|  | 热风炉烟气出口 | 3.8 |  |  |

经核算，项目满足总量控制要求。

# 7验收监测质量保证

（1）质量控制与质量保证严格执行国家环保部颁布的相关环境监测技术规范、现场采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

（2）所有监测及分析仪器均在有效检定期，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

（3）格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行采样及检测。

（4）为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关技术规范的要求进行。

（5）样品采取全程序空白、实验室空白测定、平行双样分析、质控样分析、加标回收率测定及曲线中间点校准的方式进行质量控制，且质控结果均在合格范围内，详见附表。

（6）监测人员经考核合格，持证上岗。

本项目各项污染物检测分析方法、仪器使用情况详见下表：

表7-1质控样分析结果

| 检测因子 | 标准物质编号 | 标准物质浓度 | 仪器测定浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 2005109 | 14.9±1.0mg/L | 15.7mg/L |
|  |  |  | 15.6mg/L |
| 化学需氧量 | B1804067 | 66.5±3.3mg/L | 68.8mg/L |
|  |  |  | 68.4mg/L |
| 总磷 | B1807008 | 16.8±0.8mg/L | 16.6mg/L |
|  |  |  | 16.4mg/L |
| 五日生化需氧量 | 200247 | 58.5±5.1mg/L | 53.6mg/L |
|  |  |  | 53.9mg/L |
| 氨 | 206908 | 1.53±0.06mg/L | 1.57mg/L |
|  |  |  | 1.55mg/L |

表7-2实验室内平行双样分析结果

| 项目 | 样品编号 | 分析结果（mg/L） | 相对偏差（%） | 方法允许相对偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | W1-302-181220-04 | 35 | 6 | 10 |
|  |  | 31 |  |  |

表7-3噪声仪测量前后校准情况

| 检测前校准 时间 | 检测前校准声级dB(A) | 检测后校准 时间 | 检测后校准声级dB(A) | 示值偏差 dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月19日 10:02 | 93.9 | 12月19日 10:35 | 93.9 | 0 | 测量前、后校准示值偏差不大于0.5 dB(A)，测量数据有效 |
| 12月19日 21:55 | 93.9 | 12月19日 22:29 | 93.8 | 0.1 |  |
| 12月20日 10:04 | 93.8 | 12月20日 10:38 | 93.9 | 0.1 |  |
| 12月20日 21:54 | 93.9 | 12月20日 22:28 | 93.9 | 0 |  |

# 8验收检查内容

## 8.1 环境保护设施“三同时”实施情况

检查环保设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。按照环境影响评价要求检查污染防治措施落实情况。

表8-1环评提出污染防治措施情况调查表

| 序号 | 环保设施名称 | 验收内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理设施 | 水污染物中pH值、化学需氧量、SS、总磷、氨氮 | 已落实，项目产生的生活污水经化粪池处理后排入城西污水处理厂；氯化铵副产品池水喷淋系统废水进入产品，不外排，水膜除尘产生的废水进入新建的副产品池。 |
| 2 | 废气处理设施 | 窑炉废气经水喷淋系统处理后通过 15m 高排气筒有组织排放。 热风炉废气经布袋除尘处理后通过 15m 高排气筒有组织排放。 氯化铵副产品池进行密闭处理，对排气口上方安装集气罩采用水喷淋处理后统一引至 15m 排气筒有组织排放 | 已落实，项目有组织废气天然气热风炉产生的烟尘、二氧化硫和氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建燃气锅炉大气污染物排放标准和表 3 大气污染物特别排放限值。 天然气窑炉烟尘和二氧化硫满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 其他窑炉标准，氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 氮氧化物“(硝酸使用和其它)”二级标准。 氯化铵副产品池运行过程中产生的废气NH 3 ，排放满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）二级标准。 |
| 3 | 噪声处理措施 | 厂界噪声和区域环境噪声达标 | 已落实，项目采用先进低噪声设备，设备基座之间采用各种减振、隔声和消声处理措施，同时厂区四周建绿化隔离带，减少噪声的影响。根据验收监测结果，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，临姚港大道一侧厂界满足 4 类标准。 |
| 4 | 固体废弃物 | 除尘器的粉尘经收集后分别回收用作为生产原料。 | 已落实，除尘器的粉尘经收集后分别回收用作为生产原料。工作人员生活垃圾由枝江市环卫部门负责清运处置。 |
| 5 | 环境管理制度 | 检查环境管理制度的落实情况场地内绿化 | 已落实，项目制定了环境管理制度 |
| 6 | 风险防范 | 加强管理，制定环境风险事故防范措施和环境风险事故应急预案，建立环境风险事故报警系统体系。 | 已落实，项目制定了环境风险事故防范措施和环境风险事故应急预案，建立了环境风险事故报警系统体系，在储罐区建设了围堰（高度1.5m） |
| 7 | 排污口 | 设立有废气、废水排污口标志牌，标志牌由国家环境保护部统一定点监测，达到《环境保护图形标志》的规定。 | 已落实，项目废气排放口设置了标志牌及永久性采样孔。 |

## 8.2卫生防护距离检查

根据本项目环境影响评价报告表及批复要求，本项目设置50m卫生防护距离，据调查，项目50米卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感点。

## 8.3“三同时”制度执行情况

建设项目的环境保护设施基本与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，执行了建设项目“三同时”制度。

# 9验收监测及结论

## 9.1废气

根据监测结果，项目区域无组织排放废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值，氨满足《恶臭污染物排放标准》厂界标准限值。

项目有组织排放废气，天然气热风炉产生的烟尘、二氧化硫和氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建燃气锅炉大气污染物排放标准和表 3 大气污染物特别排放限值。

天然气窑炉烟尘和二氧化硫满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 其他窑炉标准，氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准限值。

## 9.2废水

根据监测结果，项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及枝江市城西污水处理厂接管标准限值。

## 9.3噪声

根据监测结果，验收监测期间，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求,临姚港大道一侧厂界满足 4 类标准。

## 9.4固体废物

根据验收调查，通过技术改造，建立企业副产品质量标准并在相关部门备案，1%氯化铵液体直接销售宜昌富升化工有限公司生产复合肥作为原料使用，实现副产物综合利用。生活垃圾定期由环卫部门清理，项目固体废物均得到合理化处置。

## 9.5总量指标

根据项目环评批复总量要求，项目总量控制指标为：化学需氧量1.73t/a、氨氮0.367t/a、总磷0.013t/a、烟（粉）尘0.5t/a、二氧化硫0.96t/a、氮氧化物4.49t/a。本项目废水、废气污染物排放总量均满足项目环评及批复要求。

## 9.6结论

综上所述：验收监测期间，生产负荷满足验收监测要求，各环保设施运行正常。该本项目在建设过程中执行了“三同时”制度。监测结果表明，该项目各项监测因子均满足相应的标准要求，基本满足建设项目竣工环境保护验收条件。